“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Середино – Будської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

___________О.І. Коваленко

Техніка безпеки в кабінеті (лабораторії) фізики при роботі з електричними приладами

1. Загальні положення

  - Інструкція розроблена відповідно до  Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом ДНАОП №222 від 16.11.98 р. Вимоги зазначеної інструкції є обов'язковими для виконання всіма, хто працює в кабінеті  фізики.

  - До практичних занять з фізики допускаються учні, які пройшли медичний огляд і добре засвоїли правила техніки безпеки.

  - Робота учнів у кабінеті фізики проходить під безпосереднім  керівництвом учителя або лаборанта у строгій відповідності з правилами техніки безпеки.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Перед тим, як розпочати виконувати роботу, розберіться з її описом, з’ясуйте хід її виконання. Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення  лабораторної чи практичної роботи.

  - Перевірте, чи відповідає напруга в мережі тій, на яку розрахований прилад. На всіх приладах на видному місці повинна бути вказана напруга, на яку вони розраховані, а також їх полярність.

  - Переконайтеся, що кожухи приладів, де це необхідно, заземлені. Не можна використовувати для заземлення газо-, водопровідні та опалювальні труби.

  - Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів. Розташовуйте прилади, матеріали, обладнання на робочому місці в порядку, вказаному вчителем.

  - Перевірте наявність і надійність кріплення приладів та  іншого обладнання, необхідного для виконання завдання. З’єднувальні провідники повинні бути гнучкими, добре ізольованими, з наконечниками. Переріз провідників повинен відповідати струмові, який тектиме по них. Всі розетки, щитки, вилки не повинні мати тріщин і пошкоджень

  - Не можна, без дозволу вчителя, переставляти з одного столу на інший обладнання. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

- Вимоги безпеки під час виконання роботи

  - Під час виконання роботи учень повинен бути уважний, дисциплінований, виконувати вказівки вчителя. Не можна залишати робоче місце без дозволу вчителя.

  - Не ставте прилади біля краю стола. Обладнання розташовуйте таким чином, щоб можна було зручно проводити вимірювання, не перехиляючись через нього або з’єднувальні провідники.

  - Виконуйте збирання електричних кіл, перекомутацію, монтаж і ремонт електричних пристроїв тільки при відключеному джерелі живлення. Не  можна  вмикати джерело живлення без дозволу вчителя.

  - Наявність напруги в колі перевіряйте тільки вимірювальними приладами.

  - Для уникнення ураження статичною електрикою всі конденсатори потрібно розрядити одразу після досліду. Особливо уважними будьте при замиканні та розмиканні кіл, які мають котушки великої індуктивності. При дослідах з сильними магнітними полями зніміть з руки годинник.

  - Під час роботи чітко виконуйте всі правила, зазначені вище, а також поточні рекомендації вчителя. Слідкуйте за справністю апаратури і негайно припиняйте роботу при мимовільному відключенні приладів, появі специфічного запаху, диму, нагріванні проводів або приладів. Повідомте про це вчителя.

  - Категорично забороняється залишати без нагляду або переносити ввімкнені електронагрівальні прилади.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - По закінченню роботи вимкніть джерело живлення, розберіть електричне коло, поставте прилади на середину стола, приберіть предмети одноразового використання.

  - Якщо в роботі використовувались конденсатори, розрядіть їх, замикаючи ізольованим провідником виводи.

  - Виходьте з кабінету після дзвоника з дозволу вчителя спокійно, не штовхаючись.

  - Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте за вказівкою вчителя або лаборанта.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	  У разі травмування, поранення або при недомаганнях повідомте вчителя.

5.2.	 При виявленні несправностей у електроустановках (іскра, спалах, пошкодженні огородження, ізоляції проводів тощо) негайно вимкніть струм, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте працюючих поруч, повідомте про це вчителя.

5.3.	При ураженні електричним струмом звільніть потерпілого від дії струму (надіньте рукавички, калоші, а при відсутності їх станьте на суху дошку або обгорніть руки сухою тканиною). Дійте однією рукою.

  - У разі нещасного випадку надайте потерпілому першу долікарняну допомогу. При необхідності викличте лікаря.

Інструкцію розробив

зав. кабінетом фізики:                                                                     Пономаренко Р.А.

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний за охорону праці в школі: